# мусоровозы 590425-012

Технические характеристики:

| Технологическая вместимость кузова, м3: Борта кузова эллиптической формы, без дополнительных усилительных ребер | 17 |
| --- | --- |
| Коэффициент пресования: | 4,0 (1-6) |
| Полная масса , кг: | 20500 |
| Масса снаряженная, кг: | 13000 |
| Допустимая грузоподъемность (Масса загружаемых бытовых отходов), кг: | 7500 |
| Вместимость загрузочной емкости, м3: | 1,8 |
| Управление спецоборудованием: | Полуавтоматическое или ручное |
| Режим работы: | Непрерывный или циклический |
| Грузоподъемность опрокидывателя, кг: | 700 |
| Распредение полной массы: |  |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось (тележку), кг | 13000 |
| Задняя подвеска | многолист 13т |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Базовое шасси: | МАЗ 534025 |
| Двигатель: | Weichai WP7.270E51 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 199 (270) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 1049 (107) |
| Коробка передач (КП): | 9JS135A |
| Число передач КП: | 9 |
| Объем топливного бака, л | 300 |
| Коробка отбора мощности КОМ (Модель): | NH1b QH-70 |
| Передаточное число моста (главной пары): | 5,71 |
| Расход топлива, л\100км | 19,1 (шасси) |
| Максимальная скорость, км\ч | 70 |
| Изготовитель оборудования | ОАО «МАЗ» Республика Беларусь |
| Габаритные размеры: |  |
| Длина, мм | 8450 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3550 |
| Тип кабины: | 6501 малая подресоренная трехместная |
| Спальное место: | нет |
| Размер шин: | 315/80R22,5 |
| Год выпуска: | 2020 |

Установка в базовой комплектации:

- АБС

- Колеса дисковые

- Подогреватель двигателя жидкостный (ПЖД)

- Система экстренного реагирования при авариях

Отличительные особенности мусоровоза:

- сниженная масса надстройки - способствует увеличению полезного объема и объема загружаемых ТБО (до 7500 кг.) при уменьшенных габаритах по высоте (преимущество при обслуживании частного сектора)

- новый модернизированный кузов эллипсовидной формы является наиболее совершенной разработкой в сегменте коммунального машиностроения ОАО «МАЗ»

- двухконтурная система гидрооборудования с отдельными гидролиниями: на контур прессования и контур работы с опрокидывателем (загрузка контейнеров).

- Гидроцилиндры производства компании «Салео».

- импортные комплектующие в гидравлической системе ведущих производителей (Bosch, Rexroth,Parker).

- работа с контейнерами в соответствии со стандартом ЕN840 (от 0,12 м3 до 1,1м3)

- трехместная кабина

- двухпоточный насос обеспечивает экономию топлива во всех режимах

- простые элементы управления

- в конструкции мусоровоза в ответственных местах использована износостойкая сталь Hardox400(450) и высокопрочная сталь S700

- плоской и компактной конструкции 7'' монитор в кабине автомобиля позволяет выводить контрастные и естественные изображения, с камеры заднего вида, при этом не загораживая обзор для водителя (базовое исполнение)

- двуручный механизм закрытия заднего борта в соответствии с требованиями безопасности

Дополнительно возможна установка к базовой комплектации за доплату:

- Независимый воздушный отопитель (НВО)

- Установка тахографа с блоком СКЗИ

Гарантия 24 месяцев или 1000 моточасов в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит ранее.

Срок поставки мусоровоза в наличии, склад г. Миасс